ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ РОБІТ

У МЕЖАХ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ

ВБН В.2.4-33-3.3-05-2001

Видання офіційне

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

КИЇВ 2001

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ РОБІТ

У МЕЖАХ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ

ВБН В.2.4-33-3.3-05-2001

Видання офіційне

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

КИЇВ 2001

ПЕРЕДМОВА

| Розроблено | Державним галузевим об'єднанням "Укрводексплуатація" |
| --- | --- |

| Внесено та підготовлено для затвердження | Управлінням науки, нормативно-технічного забезпечення та проектних робіт Держводгоспу України; |
| --- | --- |

| Затверджено | Наказом Держводгоспу України № 134 від 19 липня 2001 р. |
| --- | --- |

| Узгоджений |  |
| --- | --- |
| Міністерством аграрної політики України (лист від 4 липня 2001р. № 37-13-3-10/5842) |  |
| Міністерством екології та природних ресурсів України (лист від 27 червня 2001р. № 4737/08/1-5) |  |
| Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики (лист від 28 травня 2001р. № 3/29-158) |  |

| Введено вперше |  |
| --- | --- |

Цей нормативний документ не може бути повністю або частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Держводгоспу України.

ВСТУП

ВБН розроблено в розвиток закону України "Про меліорацію земель" і регламентує виконання інженерних робіт у межах розміщення та функціонування меліоративних систем.

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

| Державний комітет України по водному господарству | Відомчі будівельні норми | ВБН В.2.4-33-3.3-05-2001 |
| --- | --- | --- |
|  | Порядок виконання інженерних робіт у межах меліоративних систем | Вводиться вперше |

# 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про меліорацію земель" (ст.24, ст.33), визначає механізм погодження та виконання інженерних робіт у зоні розміщення та функціонування меліоративних систем і окремих об'єктів інженерної інфраструктури, а також на прилеглій території з метою забезпечення цілісності інженерної інфраструктури меліоративних систем та вимог екологічної безпеки.

- Виконання у зоні розміщення та функціонування меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, а також на прилеглій території будь-яких робіт, що можуть вплинути на технічний стан і режим експлуатації цих систем та об'єктів інженерної інфраструктури, допускається лише після попереднього погодження проекту виконання цих робіт шляхом видачі дозволів.

Дозвіл на виконання інженерних робіт надається на проходження кабельних та повітряних ліній електропередач, прокладання трубопроводів, водопроводів, автошляхів, каналізаційних мереж, кабельних і повітряних ліній зв'язку, будівництво мостів і влаштування труб.

- Вимоги цього Порядку щодо виконання інженерних робіт, зазначених у 1.2, спрямовані на забезпечення збереження  меліоративних систем, створення належних умов їх експлуатації та запобігання руйнуванню меліоративних систем і несанкціонованому втручанню в технологічний процес їх роботи.

- Вимоги цього Порядку поширюються на замовників та виконавців інженерних робіт:

- підприємства, установи і організації та окремих громадян, які мають намір виконувати будь-які види інженерних робіт у межах розміщення та функціонування меліоративних систем та на прилеглій території;

| Внесені: Управлінням науки, нормативно-технічного забезпечення та проектних робіт | Затверджені: Наказом по Держводгоспу від 19.07.2001р. № 134 | Строк введення в дію: з 1 вересня 2001 року |
| --- | --- | --- |

- на підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель, які здійснюють експлуатацію загальнодержавних  і міжгосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній власності;

- органи управління меліоративними системами та окремими об'єктами інженерної інфраструктури, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

- інші юридичні особи та окремих громадян, які мають передбачене законами України право власності на інженерну інфраструктуру меліоративних систем та її окремі об'єкти.

- Дія цього Порядку не поширюється на термінові та невідкладні ремонтно-відновлювальні роботи, які виконуються в умовах надзвичайного стану і пов'язані з ліквідацією наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф згідно з затвердженими належним чином планами заходів в умовах надзвичайного стану і погоджених з власниками меліоративних систем.

- Терміни та їх визначення, а також перелік нормативних документів, на які є посилання у ВБН, наведені в додатках А та Б.

# 2 ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ

- Погодження та видачу дозволу на виконання інженерних робіт у межах розміщення та функціонування меліоративних систем і окремих об'єктів інженерної інфраструктури, а також на прилеглій території здійснюють:

- на загальнодержавних меліоративних системах - організації, що належать до сфери управління спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель і займаються експлуатацією цієї системи;

- на міжгосподарських меліоративних системах, які перебувають у державній власності - обласні організації, що належать до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель, за поданням управлінь експлуатації меліоративних систем;

- на міжгосподарських меліоративних системах, які перебувають у комунальній власності, а також внутрішньогосподарських - власниками цих систем або спеціально утвореними ними підприємствами, установами і організаціями з обов'язковим погодженням з обласними установами, що належать до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель.

- Для одержання погодження та дозволу на виконання робіт, зазначених у 1.2 цього Порядку, заявник подає погоджуючим органам, установам або організаціям, переліченим у 2.1, заяву за встановленою формою (додаток В).

На вимогу погоджуючих установ заявником подаються додаткові потрібні матеріали (ескізи, схеми, територіальне розміщення об'єкта, проекти виконання робіт).

- Разом із заявою заявник подає матеріали погодження виконання робіт з місцевими органами виконавчої влади, державними органами охорони навколишнього середовища, геології, земельних ресурсів, власниками землі.

Крім того, заявник подає матеріали погодження:

- при проведенні робіт у зонах лісосмуг - з державними органами  лісового господарства;

- при проведенні робіт у межах зон санітарної охорони джерел централізованого водопостачання - з відповідними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

Заявник також подає затверджену в установленому порядку проектну документацію (будівельний генеральний план, пояснювальну записку, проект організації будівництва та проект виконання робіт).

- У випадку, коли наміри заявника відповідають вимогам цього Порядку, заявнику видається дозвіл за формою, наведеною в додатку Г. При цьому заявник підписує корінець дозволу (додаток Д), якщо залишається в організації, що його видала, для контролю відповідності здійснення робіт встановленим вимогам та правилам їх виконання. Дозвіл реєструється в журналі (додаток  Е).

Про відмову у видачі дозволу повідомляється замовнику з обґрунтуванням причин відмови.

Дозвіл видається строком до одного року. Документи на отримання дозволу розглядаються протягом одного місяця.

- Спірні питання, що виникають між підприємствами і організаціями, зацікавленими у проведенні робіт, зазначених у 1.2 цього Порядку, розглядаються у встановленому законодавством порядку.

- У разі невиконання умов і правил здійснення робіт дозвіл анулюється, порушнику видається акт-заборона на виконання робіт (додаток Ж) з оформленням розписки про отримання акта-заборони.

- Заявники на виконання інженерних робіт повинні відшкодувати органам, установам і організаціям, які оформлюють дозвіл-погодження, всі витрати, пов'язані з підготовкою видачі цих матеріалів.

# 3 ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКОВІ УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- Погодження на виконання інженерних робіт  та видача дозволів здійснюються тільки за умови, що у проектно-кошторисній документації на ці роботи передбачаються заходи щодо збереження під час здійснення інженерних робіт об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.

- Умовою виконання інженерних робіт, зазначених у 1.2 цього Порядку, додатково до вимог Порядку є наявність у замовника та організації-виконавця дозволу на виконання будівельних робіт загального зразка, отриманого відповідно до Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт.

- Забороняється перетинати поля сівозмін додатковими каналами, трубопроводами, лініями електропередач, зв'язку, автомобільними дорогами, іншими лінійними інженерними комунікаціями, які потрібно проектувати вздовж меж землекористування з урахуванням наявності смуг постійного відведення.

- Рішення стосовно організації будівельного виробництва повинні забезпечувати виконання максимально можливого обсягу будівельно-монтажних робіт у міжполивний період (для зрошувальних систем); після збирання врожаю - для осушувально-зволожувальних систем.

Необхідність і терміни виведення меліоративних земель з сільськогосподарського обороту визначаються проектом організації виробництва.

- При виконанні робіт і влаштуванні тимчасового проїзду для будівельних механізмів і транспорту безпосередньо трасами підземних інженерних комунікацій меліоративних систем будівельна організація повинна здійснювати захист цих комунікацій від пошкоджень шляхом укладання дерев'яних настилів, бетонних плит, підсипання щебеню, гравію, встановлення дерев'яних або металевих коробів тощо.

- Під час проведення земляних робіт необхідно дотримуватись чинних будівельних норм і правил щодо крутості схилів, укріплення траншей та котлованів під час розробки ґрунту.

- Під час копання траншей і котлованів у межах зон інженерних комунікацій меліоративних систем будівельна організація провадить захист цих комунікацій від пошкоджень з виконанням таких вимог:

- комунікації, прокладені безпосередньо в ґрунті, повністю відкопують ручним способом і вміщують у суцільний короб (з дерева або облицьований всередині неметалевими матеріалами), який міцно підвішують на  хомутах до балок, укладених упоперек траншеї;

- комунікації, прокладені в трубах або блоках, відкопують ручним способом до верхнього краю труби (блока), потім укладають балки, до яких підвішують труби (блоки) і продовжують розкопування ґрунту;

- якщо копання траншеї або котловану провадиться нижче рівня залягання комунікацій або поблизу них, то вживають заходів для запобігання просіданню або зсуванню ґрунту;

- у випадку, коли комунікації відкопують на значну довжину, їх захист повинен передбачатися проектом виконання робіт.

- Після завершення робіт організація-виконавець повинна забезпечити розрівнювання ґрунту , відновлення стану дорожнього покриття та всіх навколишніх споруд, загороджень, майданчиків, вивезення сміття, яке накопичувалося під час проведення робіт, а також не прибиралося іншими організаціями або окремими громадянами з причини проведення робіт.

- Після  закінчення робіт організація-виконавець повинна надати власнику меліоративної системи згідно з "Положенням про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури" гарантійний паспорт-сертифікат встановленого зразка, що засвідчує зобов'язання організації-виконавця інженерних робіт усунути за свій рахунок, з своїх матеріалів і своїми ресурсами всі приховані дефекти,  виявлені протягом встановленого гарантійного строку на об'єктах інфраструктури меліоративних систем, якщо ці об'єкти були якимось чином пошкоджені або зруйновані при виконанні інженерних робіт, з подальшим їх відновленням. При цьому гарантійний строк не повинен бути меншим, ніж один рік.

У разі виконання додаткових робіт або ліквідації аварій інженерних мереж, не пов'язаних з експлуатацією меліоративних систем, отримання дозволу регламентується розділом 2 цього Порядку.

- Інженерні роботи у межах земель водного фонду, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, смуг відведення повинні виконуватися з урахуванням вимог Водного кодексу України.

- При виконанні інженерних робіт повинні враховуватися вимоги Водного кодексу України щодо охорони вод.

- Організація-виконавець інженерних робіт повинна відшкодувати власникам меліоративних систем заподіяну шкоду в повному обсязі.

- Представник власника меліоративної системи під час проведення  інженерних робіт повинен здійснювати постійний контроль за дотриманням належним чином вимог щодо виконання робіт. Організація-виконавець повинна відшкодувати витрати власника меліоративної системи, пов'язані з роботами по нагляду за виконанням інженерних робіт, та забезпечити для представника власника меліоративної системи доступ на майданчик, де виконуються роботи, у разі потреби надати транспортний засіб (при виконанні інженерних робіт на лінійних об'єктах), надавати йому за вимогою будь-яку технічну документацію стосовно виконання робіт.

- При виконанні інженерних робіт у зонах електричних мереж, які належать до інфраструктури меліоративних систем, повинні враховуватися вимоги Правил охорони електричних мереж.

- Виконання інженерних робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5 з питань організації робіт та ДБН А.2.2-1 з питань оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

- Проектом організації будівництва та проектом виконання робіт повинні передбачатися заходи щодо необхідного очищення і знешкодження виробничих та господарсько-побутових стоків, що утворюються на будівельному майданчику. Ці заходи повинні беззастережно виконуватися при здійсненні будівництва.

- Після закінчення інженерних робіт замовник та організація-виконавець повинні надати власнику меліоративної системи один примірник комплекту виконавчої документації на магнітних носіях та на папері на збудовані споруди, об'єкти та інженерні лінійні комунікації.

- Після закінчення робіт організація-виконавець зобов'язана привести земельні угіддя до стану, придатного для їх використання за цільовим призначенням, а також відшкодувати власнику землі та землекористувачу збитки, заподіяні під час виконання робіт. Збитки власника землі та землекористувача визначаються і відшкодовуються в установленому порядку.

# 4 ВИМОГИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ КАБЕЛЬНИХ ТА ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКРОПЕРЕДАЧ ЧЕРЕЗ МЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ

- Трасування нових кабельних та повітряних ліній електропередач доцільно здійснювати вздовж меж землекористування, лісосмуг, каналів з урахуванням того, що вздовж цих ліній будуть в подальшому встановлені охоронні зони з обмеженим режимом господарської діяльності.

- Інженерні роботи для проходження та прокладання кабельних та повітряних ліній електропередач  необхідно виконувати з дотриманням умов і вимог цього Порядку,  "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правил охорони електричних мереж" та ДБН 360.

- Умови прокладання кабельних і повітряних ліній електропередач, влаштування охоронних зон та обмеження господарської діяльності в цих зонах наведені в додатку  И.

# 5 ПРОХОДЖЕННЯ ТА ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ ЧЕРЕЗ МЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ

- Інженерні роботи для проходження та прокладання трубопроводів необхідно виконувати з дотриманням вимог і умов цього Порядку та СНиП 2.05.06, ДБН В.2.5-20, ДБН 360.

- Основні вимоги до проходження та прокладання трубопроводів через меліоративні системи наведені в додатку К.

# 6 УМОВИ ВЛАШТУВАННЯ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЇ

6.1 Вибір майданчиків для будівництва споруд каналізації, планування, забудова і благоустрій їх територій необхідно виконувати згідно з технологічними вимогами, вказівками СНиП II-89 і загальними вимогами СНиП 2.04.02.

6.2 Розміщення каналізаційної мережі на генеральних планах, а також мінімальні відстані в плані та при перетинаннях від зовнішньої поверхні труб до споруд та інженерних комунікацій повинні прийматися згідно з СНиП II-89.

Надземне і наземне прокладання каналізаційних трубопроводів на території меліоративних систем допускається, крім перетинів глибоких ярів, водотоків та водойм.

Глибину засипання каналізаційних колекторів згідно СНиП 2.04.03 необхідно приймати 1,0 м від верху труби. Дозволяється зменшувати її до 0,7 м за умови захисту труби від руйнування наземним транспортом і сільськогосподарськими машинами.

6.3 Планувальні відмітки майданчиків, каналізаційних споруд і насосних станцій, розміщених на прибережних ділянках водотоків та водойм необхідно призначати не менше, ніж на 0,5 м вище максимального рівня паводкових вод забезпеченістю 3% з урахуванням вітрового нагону води і висоти накату вітрової хвилі.

6.4 Для захисту території меліоративної системи від затоплення стічними водами, а також забруднення підземних вод, відкритих каналів, водотоків (водойм) під час аварії необхідно від каналізаційної мережі влаштовувати перепуски (під тиском) в інші мережі або аварійні резервуари без скидання у водні об'єкти.

6.5 Не рекомендується прокладати колектори в насичених водою ґрунтах (крім скельних, напівскельних та великоуламкових), в насипних ґрунтах незалежно від їх вологості.

6.6 Всі будівельні та експлуатаційні роботи необхідно виконувати згідно з вимогами СНиП 2.04.03.

# 7 ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА. ВИМОГИ ДО ПРОКЛАДАННЯ ДОРІГ

7.1 Дорожня  мережа призначається з урахуванням вимог ДБН В.2.3-4.

7.2 У разі потреби у влаштуванні додаткової мережі автомобільних доріг у межах меліоративних систем слід максимально використовувати можливість  трасування цих доріг по існуючих міжгосподарських, внутрішньогосподарських, польових та експлуатаційних дорогах.

Дороги, якщо можна, необхідно проектувати по найкоротших відстанях з мінімальною кількістю кутів повороту і, як правило, вздовж меж  землекористування, полів сівозмін та магістральних каналів.

7.3 Для розміщення і будівництва автомобільних доріг необхідно передбачити та оформити в установленому порядку смугу відведення земель.

7.4 Ширина смуги відведення обґрунтовується проектом згідно з діючими нормами відведення земель для будівництва лінійних споруд .

7.5 Радіуси кривих в усіх випадках, де це можливо і економічно вигідно, рекомендується приймати не менше 2000 м. В інших випадках при технічному обґрунтуванні можна приймати менші радіуси кривих згідно з СНиП 2.05.02.

7.6 Для відведення води вздовж дороги влаштовується кювет з мінімально допустимим уклоном 3%

Для постійних доріг, де є труднощі з водовідведенням, необхідно підіймати низ дорожнього покриття над рівнем поверхні землі залежно від типу ґрунту згідно з вимогами СНиП 2.05.02.

Якщо цю вимогу за техніко-економічними розрахунками виконувати недоцільно, то необхідно влаштовувати дренаж для зниження рівня ґрунтових вод.

7.7 Підняття брівки земляного полотна, яке підтоплюється водою, необхідно приймати не менше 0,5 м над розрахунковим рівнем води для доріг з інтенсивністю руху понад 100 автомашин за добу і для інших доріг - 0,25 м.

7.8 При проектуванні висоти насипу ймовірність перевищення паводка необхідно приймати згідно з діючими нормативами. Так, для доріг IV категорії - 3%,  V - 5%.

7.9 У малих штучних спорудах висота брівки земляного полотна приймається над розрахунковим рівнем води з урахуванням підпору не менше 0,5 м при безнапірному режимі роботи споруди і не менше 1 м при напірному або напівнапірному режимі.

# 8 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ КАБЕЛЬНИХ І ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ ЧЕРЕЗ МЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ

8.1 Траси для будівництва кабельних і повітряних ліній зв'язку вибираються залежно від  виду споруди і місцевих умов з урахуванням вимог ВСН 116-87.

8.2 Трасування нових кабельних та повітряних ліній зв'язку доцільно здійснювати вздовж меж землекористування, лісосмуг, каналів, експлуатаційних доріг з урахуванням того, що вздовж цих ліній будуть встановлені охоронні зони з обмеженим режимом господарської діяльності.

8.3 Наближення меж охоронних зон повітряних ліній зв'язку до меж зрошувальних ділянок визначається з урахуванням способу зрошення та типу зрошувальної техніки.

8.4. Траси повинні задовольняти таким вимогам:

- забезпечувати встановленими нормами відстані між спорудами зв'язку та іншими інженерними мережами, спорудами та зеленими насадженнями;

- не проходити по землях, придатних для  сільськогосподарського використання;

- не спричиняти труднощів у роботі сільськогосподарських машин;

- мати найменшу кількість перетинань з перешкодами.

Неможливість дотримання  будь-якої з зазначених вимог повинна належним чином  обґрунтовуватись.

8.5 Переходи через перешкоди (водні об'єкти) проектуються кабельні  (підземні та підвісні) або повітряні (сталевими або біметалевими проводами). Вибір переходу залежить від типу лінії, що проектується, виду перешкоди і конкретних умов перетинання.

Через яри, які не мають крутих схилів, меліоративні споруди (канали тощо) проектуються переважно підземні кабельні переходи.

Переходи через глибокі річки і канали, як правило, проектуються по мостах, якщо їх конструкція дозволяє прокладання жолобів, трубопроводів або кабелів.

У випадку, якщо немає можливості прокладати кабелі по мосту, проектують підвідні кабельні переходи.

При прокладанні кабельних ліній через водні перешкоди з глибиною води до 3,0 м дозволяється прокладати їх тільки в траншеях. Проектна відмітка  верху кабелю призначається на 0,5 м нижче прогнозованого рівня розмивання русла річки.

8.6 Підвісні кабелі проектуються через річки, канали та яри при довжині переходів від 50 до 100 м.

Підземні кабельні лінії зв'язку можуть перетинати канали, водосховища на відстані 50-100 м від автодорожніх та залізничних мостів, а при паралельному проходженні ( на відстані 1,0 м від підошви насипу та брівки каналу.

8.7 Ширина відведення у постійне користування смуги землі для кабельних і повітряних ліній зв'язку повинна становити 6 м.

Земельна площа охоронних зон і просік на трасах ліній зв'язку та радіофікації не підлягає відбиранню у землекористувачів, але використовується ними при обов'язковому дотриманні вимог щодо експлуатації ліній зв'язку.

8.8 Прокладання підземних кабельних ліній зв'язку слід здійснювати на глибині не менше 1 м.

8.9 Прокладання кабельних ліній по греблях, дамбах, пірсах дозволяється в ґрунтовій траншеї при товщині шару ґрунту не менше 1 м.

# 9 ВИМОГИ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ МОСТІВ І ТРУБ

9.1 При необхідності влаштування мостів і труб повинні виконуватися вимоги СНиП 2.05.03.

9.2 На річках та інших водотоках при влаштуванні мостів і труб слід передбачати безпечне проходження паводків, повеней і льодоходу.

При влаштуванні мостів і труб на існуючих каналах меліоративних систем конструкції мостів і труб не повинні змінювати гідравлічний режим каналів. У разі потреби слід передбачати на ділянці влаштування мостів і труб збільшення поперечного перерізу каналів для забезпечення мінімального підпору води в каналах. При цьому слід враховувати вимоги щодо проходження розрахункової витрати води з горизонтами, які забезпечуються проектними запасами перевищення відміток брівки каналів.

Влаштування мостів і труб не повинно призводити до розмивання неукріплених русел каналів на прилеглих до мостів і труб ділянках, відкладення наносів на цих ділянках, руйнування будь-яких типів кріплень русла каналів.

Не дозволяється застосовувати труби при наявності льодоходу та корчоходу, а також у місцях можливого виникнення селів та намерзання льоду.

## Додаток А

(обов'язковий)

## Терміни та визначення

У цьому нормативному документі вживаються такі терміни:

Внутрішньогосподарська  меліоративна система - меліоративна система, яка розміщена в межах земель одного власника (користувача) і забезпечує подачу, розподіл та відведення води на цих землях.

Інженерні роботи  - роботи, пов'язані з виконанням будь-яких ремонтних робіт та будівництвом на наявних будівлях, спорудах, на лінійних інженерних комунікаціях, а також з плануванням, проектуванням та будівництвом нових будівель, споруд і лінійних інженерних комунікацій.

Меліоративна система - технологічно цілісна інженерна інфраструктура, що включає в себе такі окремі об'єкти, як меліоративна мережа каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережна мережа, дороги і споруди на них, взаємодія яких забезпечує керування водним, тепловим, повітряним і поживним режимом  ґрунтів на меліорованих землях.

Меліоративна система загальнодержавного значення (загальнодержавна меліоративна система) - меліоративна система, що розміщується на території більше ніж однієї області, забезпечує міжобласну подачу, розподіл і відведення води та об'єкти інженерної інфраструктури якої перебувають на балансі підприємств, організацій та установ, що входять до сфери управління спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель.

Міжгосподарська  меліоративна система - меліоративна система, розміщена в межах Автономної Республіки Крим, однієї області або одного району і забезпечує міжрайонну та міжгосподарську подачу, розподіл та відведення води.

## Додаток Б

(довідковий)

## Перелік нормативних документів, на які є посилання в ВЬН

У цих нормах наведено посилання на такі нормативні документи:

- ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення;

- ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва;

- ДБН 360-92 Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень;

- ДБН В.2.3-4-2000 Автомобільні дороги;

- СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы;

- СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях;

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий;

- ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання;

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы;

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- Правила охорони електричних мереж. Затверджені Кабінетом Міністрів України (Постанова № 209 від 04.03.97 р.);

- Водний кодекс України зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21 вересня 2000 року № 1990-III;

- Закон України "Про меліорацію земель";

- Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. Затверджене Держбудом України (наказ № 273 від 05.12.2000 р.). Зареєстроване в Мінюсті України 25 грудня 2000 р. за № 945/5166;

- Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури. Затверджене наказом Держбуду України від 09.09.2000, № 220;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Согласованы с Госстроем  СССР 13 января 1977 г. Утверждены Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 октября 1979 г. Издание 6-е, М.: Энергоатомиздат, 1987;

- ДБН А.2.2-1-95 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування.

- ВСН 116-87 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи.

## Додаток В

(обов'язковий)

## Форма

## Заява

Прошу видати дозвіл на право ___________________________________________

____________________________________________________________________________

(зазначити конкретну роботу та її обсяги)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

на строк від     " ___" ________________200    р.        до        "___" ______________200   р.

Заявник ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові громадянина

___________________________________________________________________________

або посада і найменування юридичної особи)

____________________________________________________________________________

Поштова адреса  проживання громадянина або розміщення юридичної особи

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Місце здійснення роботи ________________________________________________

(ескіз, схема, передпроектний матеріал додаються)

_____________________________________________________________________________

Телефон _________________ телетайп _________________

Факс____________________

"     "______________200   р.

№ реєстрації ___________________                Підпис заявника  ______________________

## Додаток Г

(обов'язковий)

## Форма

## Дозвіл №

Виданий ____________________________________________________________________

(офіційне найменування юридичної особи

____________________________________________________________________________

або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

____________________________________________________________________________

Відомості про власника дозволу:

Форма власності______________________________________________________________

Поштова адреса ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Телефон ________________ телетайп _____________________ факс _________________

Дозвіл надає право на здійснення ______________________________________________

(зазначити конкретну роботу,

_____________________________________________________________________________

обсяги та територіальне місцезнаходження)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Особливі умови та правила здійснення роботи __________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Строки дії дозволу:  з ___________________ 200   р. по _____________________ 200   р.

Дата видачі " ____" ______________200   р.

Керівник ___________________________________ Підпис                      М.П.

## Додаток  Д

(обов'язковий)

## Форма

## Корінець дозволу №

Виданий _____________________________________________________________________

(офіційне найменування юридичної особи

_____________________________________________________________________________

або прізвище, ім'я, по батькові громадянина)

Відомості про власника дозволу:

Форма власності______________________________________________________________

Поштова адреса ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Телефон _____________________ телетайп ________________ факс __________________

Дозвіл дає право на здійснення ________________________________________________

(зазначення конкретної роботи

_____________________________________________________________________________

та її обсягів)

_____________________________________________________________________________

Особливі умови та правила здійснення роботи___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Строк дії дозволу з ____________________200  р. по ________________________ 200   р.

Дата видачі "___" _________________200   р.

Начальник ________________________________  Підпис                              М.П.

## Додаток Е

(обов'язковий)

## Форма

## Журнал обліку виданих дозволів

| Реєстрацій-ний номер, дата реєстрації | № дозволу | Прізвище ім'я, по батькові громадя-нина або наймену-вання юридич-ної особи | Поштова адреса, №№ телефонів осіб, які отримали дозвіл | Вид робіт, на який видано дозвіл | Строк дії дозволу | Відмітка про продовження строку дії дозволу, припинення або анулювання дозволу | При-мітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Додаток Ж

(обов'язковий)

## Форма

## Акт-заборона

____________________________________________________________________________

(назва установи, організації)

|  | Кому _________________________________ |
| --- | --- |
|  | ______________________________________ |

АКТ-ЗАБОРОНА № ___________ від _______________200   р.

Відповідно до порядку виконання інженерних робіт ______________________________

(назва установи, організації)

_________________________  забороняє виконання будівельно-монтажних  і земляних

робіт _______________________________________________________________________

(назва лінії, межі охоронної зони)

Причина заборони___________________________________________________________

Дозвіл на виконання робіт необхідно отримати в _______________________________

(назва, адреса, номер телефону)

_____________________________________________________________________________

Акт склав представник _______________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Акт вручив ___________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

________________________

(дата, час)

(лінія відривання)

РОЗПИСКА

про отримання акта-заборони від  _____________________200   р. № _______________

на виконання робіт у зоні_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Акт-заборону отримав і про відповідальність за порушення Порядку виконання

інженерних робіт... попереджений.

"___" _______________200   р.

_____________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

назва організації________________________________________ адреса _______________

_______________________________________________номер телефону________________

## Додаток И

(обов'язковий)

(витяг з Правил устройства електроустановок (ПУЭ)

та Правил охорони електричних мереж)

## Умови прокладання кабельних і повітряних ліній електропередач,           влаштування охоронних зон та обмеження господарської діяльності 
в цих зонах

И.1 Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

- уздовж повітряних ліній електропередач - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення:

| на відстань, м | для повітряних ліній напругою, кВ |
| --- | --- |
| 2 | - до 2 |
| 10 | - " 20 |
| 15 | - " 35 |
| 20 | - " 110 |
| 25 | - " 150, 220 |
| 30 | - " 330, 400, 500 |
| 40 | - " 750 |

- уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водойми (річки, канали, озера тощо) - у вигляді повітряного простору над поверхнею водойми, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення для судноплавних водойм на відстань 100 м, для несудноплавних - на відстань, передбачену для встановлення охоронних зон уздовж повітряних ліній електропередачі, що проходять по суші;

- за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 м від огорожі або споруди;

- уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 м;

- уздовж підводних кабельних ліній електропередачі - у вигляді водного простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами, віддаленими по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 100 м.

И.2 Глибина закладання кабельних ліній від планувальної позначки повинна бути не менше: ліній  до 20 кВ - 0,7 м; 35 кВ - 1 м.

Кабельні маслонаповнені лінії 110-220 кВ повинні мати глибину закладання від планувальної позначки не менше 1,5 м.

Кабельні лінії 6-10 кВ по орних землях необхідно прокладати  на глибині не менше 1 м, при цьому смуга землі над трасою може бути зайнята під посіви.

При прокладанні кабельних ліній у зоні насаджень відстань від кабелів до стовбурів дерев повинна становити, як правило, не менше 2 м. Дозволяється, за узгодженням з організацією, у веденні якої перебувають зелені насадження, зменшувати цю відстань за умови, якщо кабелі будуть проходити в трубах, прокладених шляхом підкопування.

При прокладанні кабелів у межах зеленої зони з чагарниковими насадженнями зазначені відстані дозволяється зменшувати до 0,75 м.

При паралельному прокладанні відстань по горизонталі на просвіт від кабельних мереж напругою до 35 кВ та маслонаповнених кабельних ліній до трубопроводів, водопроводів, каналізації та дренажу повинна бути не менше 1 м; до газопроводів низького (0,0049 МПа), середнього (0,294 МПа) та високого тиску (понад 0,294 до 0,588 МПа) - не менше 1 м; до газопроводів високого тиску (понад 0,588 до 1,176 МПа) - не менше 2 м.

В обмежених умовах дозволяється   зменшувати зазначені відстані для кабельних ліній до 35 кВ, за винятком відстаней до трубопроводів з горючими рідинами та газами, до 0,5 м без спеціального захисту кабелів та до 0,25 м при прокладанні кабелів у трубах. Для маслонаповнених кабельних ліній 110-220 кВ на ділянках зближення завдовжки не більше 50 м дозволяється зменшувати відстань по горизонталі на просвіт до трубопроводів, за винятком трубопроводів з горючими рідинами та газами, до 0,5 м за умови влаштування між маслонаповненими кабелями та  трубопроводами захисної стінки, яка виключає можливість механічних пошкоджень. Паралельне прокладання кабелів над і під трубопроводами не дозволяється.

И.3 Прокладання кабельних ліній по греблях і дамбах безпосередньо в ґрунтовій траншеї дозволяється при товщині шару ґрунту не менше 1 м.

И.4 Кабельні лінії по кам'яних, залізобетонних та металевих мостах необхідно прокладати під пішохідною частиною мосту в каналах або в окремих для кожного кабелю вогнетривких трубах; необхідно передбачити заходи для запобігання стіканню зливових вод по цих трубах. По металевих та залізобетонних мостах та на підходах до них кабелі рекомендується прокладати в азбестоцементних трубах. У місцях переходу з конструкцій моста в ґрунт кабелі рекомендується прокладати також у азбестоцементних трубах.

Всі підземні кабелі при проходженні по металевих та залізобетонних мостах повинні бути ізольовані від металевих частин мостів.

Кабельні лінії по дерев'яних спорудах (мостах тощо) необхідно прокладати в сталевих трубах.

И.5 Вимоги щодо підводного прокладання кабельних ліній

При перетинанні кабельними лініями річок, каналів та інших водойм кабелі, як правило, необхідно заглиблювати у дно та на глибину не менше 1 м на прибережних і мілководних ділянках, а також на судноплавних та сплавних шляхах; 2 м - при перетинанні кабельними маслонаповненими лініями. У водоймах, де періодично виконуються днопоглиблювальні роботи, кабелі заглиблюють у  дно до позначки, що визначається за узгодженням з організаціями водного транспорту.

Відстань по горизонталі від кабелів, заглиблених у дно річок, каналів та інших водойм, до нафтопроводів, газопроводів тощо повинна визначатись проектом залежно від виду днопоглиблювальних робіт, що виконуються  при прокладанні трубопроводів та кабелів, і бути не менше 50 м.

Дозволяється зменшення цієї відстані до 15 м у разі узгодження з організаціями, у веденні яких перебувають кабельні лінії та трубопроводи.

На берегах річок  в місці підводного кабельного перетинання необхідно передбачати резерв завдовжки не менше 10 м.

В місцях, де є вдосконалена набережна на річках, та на каналах з влаштованим капітальним кріпленням дна та укосів кабелі повинні прокладатися в трубах. В місцях виходу кабелів, як правило, повинні бути влаштовані кабельні колодязі. Верхній кінець труби повинен входити в береговий колодязь, а низовий - бути на глибині не менше 1 м від найменшого рівня води. На берегових ділянках труби повинні бути надійно зафіксовані.

В місцях, де русло і береги зазнають розмивання, необхідно вжити заходів проти оголення кабелів під час льодоходу, повені та паводка шляхом укріплення берегів (мостіння, кріплення каменем, плитами, палі, шпунти тощо).

Перетинання кабелів під водою забороняється.

И.6 Вимоги щодо проходження повітряних ліній (ПЛ) електропередач напругою до 1 кВ.

При перетині ПЛ з каналами, трубопроводами та іншими лінійними спорудами кут перетину не нормується.

Відстань від проводів при найбільшій стрілі провисання до землі повинна бути не менше 6 м При перетині ПЛ несудноплавних і замерзаючих невеликих річок та каналів відстань від проводів ПЛ до найвищого рівня  води повинна бути не менше 2 м, а до льоду - не менше 6 м. Найменшу допустиму відстань по горизонталі від опор ПЛ  до підземних кабелів, трубопроводів та надземних колонок наведено в таблиці  И.1.

Таблиця И.1

| Об'єкти | Відстань, м |
| --- | --- |
| Водо-, газо-, паро- і теплопроводи, а також каналізаційні труби | 1 |
| Кабелі (крім кабелів зв'язку, сигналізації та радіотрансляції) | 1 |
| Те саме, при прокладанні кабелів в ізолювальних трубах | 0,5 |

При проходженні ПЛ по лісових масивах та зелених насадженнях відстань до дерев, кущів та іншої рослинності повинна бути не менше 1 м.

Перетин ПЛ з залізницями та автомобільними шляхами та умови паралельного проходження повинні відповідати вимогам до ПЛ напругою понад 1 кВ.

При паралельному проходженні ПЛ з надземними трубопроводами відстань по горизонталі від проводів ПЛ до трубопроводу повинна бути не меншою за висоту опори, а на стиснених ділянках траси при найбільшому відхиленні проводів - не менше 1 м.

И.7 Вимоги щодо проходження повітряних ліній (ПЛ) електропередач напругою понад 1 кВ (від 1 до 500 кВ)

Найменша відстань від проводів ПЛ до поверхні землі в незаселеній місцевості повинна бути для ПЛ напругою: до 110 кВ - 6 м; до 150 кВ - 6,5 м; до 220 кВ - 7 м; до    330 кВ - 7,5 м; до 500 кВ - 8 м.

Ця найменша відстань визначається при найбільшій стрілі провисання проводу при найбільшій температурі повітря без урахування нагрівання проводів електричним струмом або при ожеледиці без вітру.

Враховуючи те, що для проходження ПЛ потрібно робити просіки, слід виключати прокладання ПЛ в насадженнях, які розміщуються вузькими смугами у напрямку траси ПЛ.

При перетині ПЛ з річками, каналами, озерами та іншими водоймами кут перетину не нормується.

Найменші відстані від проводів ПЛ до поверхні води, габарити суден і сплаву наведені в таблиці И.2.

При проходженні ПЛ електропередач поблизу ділянок меліоративної системи, на яких здійснюється зрошення дощувальними машинами, необхідно враховувати те, що полив охоронної зони повітряних ліній електропередачі напругою 220 кВ дозволяється виключно водою з питомим опором не менше 700 Ом/см. При цьому крайні краплі струмини при максимально допустимому для робіт дощувальної техніки вітрі не повинні потрапляти за вісь траси лінії електропередачі.

Таблиця И.2

| Відстань | Найменша відстань, м, при напрузі ПЛ, кВ |
| --- | --- |
|  | до 110 | 150 | 220 | 330 | 500 |
| До найбільшого рівня високих вод судноплавних річок, каналів тощо при найвищій температурі | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| До найбільшого рівня високих вод несудноплавних річок, каналів тощо при температурі плюс 15оС | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| До рівня криги несудноплавних річок, каналів тощо при температурі мінус 5 оС у разі наявності ожеледиці | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |

При питомому опорі води менше 700 Ом/см відстань від кінця струмини дощувальних апаратів до проекції на поверхню землі крайніх проводів ліній електропередачі повинна становити:

| напруга, кВ | відстань, м |
| --- | --- |
| до | 20 |  | не менше | 10 |
| " | 35 |  | " | 15 |
| " | 110 |  | " | 20 |
| від | 150 до 220 |  | " | 25 |
| " | 350 " 750 |  | " | 30 |

При проходженні ПЛ по греблях і дамбах відстань від проводів ПЛ при найбільшій стрілі провисання і найбільшому відхиленні до різних частин гребель і дамб повинна бути не менше наведеної в таблиці  И.3.

Таблиця И.3

| Частини гребель і дамб | Найменша відстань, м, при напрузі ПВ, кВ |
| --- | --- |
|  | до 110 | 150 | 220 | 330 | 500 |
| Гребінь і брівка укосу | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Похила поверхня укосу | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Поверхня води, яка переливається через греблю | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |

При проходженні ПЛ по греблях та дамбах, по яких прокладено шляхи сполучення,

ПЛ повинна задовольняти також вимогам до ПЛ при перетинанні та зближенні з відповідними об'єктами шляхів сполучення, наприклад, автомобільними дорогами.

Умови та вимоги перетину та зближення ПЛ з наземними та підземними трубопроводами повинні прийматись за наведеними у  нормативних документах.

И.8 Обмеження господарської діяльності в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній

Забороняється в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:

- перебувати стороннім особам на території та в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиняти двері та люки цих споруд, здійснювати самовільне перемикання електричних апаратів та підключення до електричних мереж;

- будувати житлові, громадські та дачні будинки;

- влаштовувати будь-які звалища;

- складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;

- розпалювати вогнища;

- розміщувати автозаправні станції або інші сховища пально-мастильних матеріалів;

- накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи;

- садити дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок;

- виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад 5 тонн, скидати і зливати їдкі речовини та такі, що спричиняють корозію,  пально-мастильні матеріали (в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі);

У межах  охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв без письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника забороняється:

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд;

- здійснення всіх видів вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградників і садів, а також поливання сільськогосподарських культур;

- проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі машин, механізмів загальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 м;

- виконання земляних робіт на глибині понад 0,3 м, а на орних землях - на глибині понад 0,45 м, а також розрівнювання ґрунту (в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі);

- риболовля, збирання рослин, влаштування водопою, заготівля льоду (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі).

Роботи в охоронних зонах виконуються відповідно до Умов проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж.

## Додаток К

(рекомендований)

(витяг з СНиП 2.05.06)

## Основні вимоги до проходження та прокладання трубопроводів                      через меліоративні системи

К.1 Магістральні трубопроводи

Наведені нижче вимоги поширюються на прокладання нових магістральних трубопроводів і відгалужень від них та тих, що реконструюються, умовним діаметром до 1400 мм включно з надлишковим тиском середовища понад 1,2 МПа (12 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) (при одиночному прокладанні та прокладанні в технічних коридорах) для транспортування:

а) нафти, нафтопродуктів (у тому числі стабільного конденсату та стабільного бензину), природного, нафтового та штучного вуглеводневих газів з районів їх видобутку (від промислів), виробництва або зберігання до місць споживання (нафтобаз, перевалочних баз, пунктів наливу, газорозподільних станцій, окремих промислових та сільськогосподарських підприємств та портів);

б) скраплених вуглеводневих газів фракцій С3 і С4 та їх сумішей, нестабільного бензину і конденсату нафтового газу та інших скраплених вуглеводнів з пружністю насичених парів при температурі плюс 40 оС не вище 1,6 МПа (16 кгс/см2) з районів їх видобутку (промислів) або виробництва (від головних перекачувальних  насосних станцій) до місця споживання;

в)  товарної продукції у межах компресорних (КС) і нафтоперекачувальних станцій (НПС), станцій підземного зберігання газу (СПЗГ), дожимних компресорних станцій (ДКС), газорозподільних станцій (ГРС) і вузлів заміру витрати газу (ВЗВГ);

г) імпульсного, паливного і пускового газу для КС, СПЗГ, ДКС, ГРС, ВЗВГ та пунктів редукування газу (ПРГ).

Категорії магістральних трубопроводів слід приймати за  таблицею К.1.

Таблиця К.1

| Призначення трубопроводу | Категорія трубопроводу при прокладанні |
| --- | --- |
|  | підземному | наземному та надземному |
| Для транспортування природного газу: |  |
| а) діаметром менше 1200 мм | IV | III |
| б) діаметром 1200 мм і більше | III | III |
| в) в північній будівельно-кліматичній зоні | III | III |
| Для транспортування нафти і нафтопродуктів: |  |
| а) діаметром менше 700 мм | IV | III |
| б) діаметром 700 мм і більше | III | III |
| в) в північній будівельно-кліматичній зоні | III | III |

Категорії ділянок магістральних трубопроводів слід приймати за таблицею К.2.

Таблиця К.2

|  | Категорія ділянок |
| --- | --- |
| Призначення ділянок трубопроводів | газопроводів при прокладанні | нафтопроводів і нафтопродуктопроводів при прокладанні |
|  | підзем-ному | назем-ному | надзем-ному | підземному | назем-ному | надзем-ному |
| 1. Переходи через водні перешкоди: |  |  |  |  |  |  |
| а) судноплавні - в русловій частині і прибережні ділянки завдовжки не менше 25 м кожна (від середньомеженного горизонта води) при діаметрі трубопроводу, мм: |  |  |  |  |  |  |
| 1000 і більше | I | - | I | B | - | B |
| менше 1000 | I | - | I | I | - | I |
| б) несудноплавні шириною дзеркала води у межень 25 м і більше - в русловій частині і прибережні ділянки завдовжки не менше 25 м кожна (від середньомеженного горизонту води) при діаметрі трубопроводу, мм: |  |  |  |  |  |  |
| 1000 і більше | I | - | I | B | - | I |
| менше 1000 | I | - | I | I | - | I |
| в) несудноплавні шириною дзеркала води у межень до 25 м - в русловій частині, зрошувальні та дериваційні канали | I | - | II | I | - | I |
| г) гірські потоки (річки) | I | - | II | I | - | I |
| д) заплави річок по горизонту високих вод 10%-ної забезпеченості при діаметрі трубопроводу, мм: |  |  |  |  |  |  |
| 700 і більше | I | - | II | I | - | I |
| менше 700 | II | - | II | I | - | I |
| е) ділянки протяжністю 1000 м від меж горизонту високих вод 10%-ної забезпеченості | - | - | - | I | - | II |
| 2. Переходи через болота типу: |  |  |  |  |  |  |
| а) I | III | III | III | II, III | II, III | II, III |
| б) II | II | III | III | II | II | III |
| в) III | I | II | II | В | В | I |
| 3. Трубопроводи, що прокладаються по поливних і зрошуваних землях: |  |  |  |  |  |  |
| а) бавовникових та рисових плантацій | II | - | - | II | - | - |
| б) інших сільськогосподарських культур | III | - | - | III | - | - |
| 4. Газопроводи на довжині 250 м від лінійної запірної арматури і гребінок підводних переходів (за винятком ділянок категорії В і І) | II | II | II | - | - | - |
| 5. Перетинання з підземними комунікаціями (каналізаційними колекторами, нафтопроводами, нафтопродуктопроводами, газопроводами, силовими кабелями і кабелями зв'язку, підземними, наземними і надземними зрошувальними системами тощо) у межах 20 м по обидві сторони від комунікації, що перетинається | II | - | - | II | - | - |

При прокладанні магістральних трубопроводів слід дотримуватися вимог цього Порядку та СНиП 2.05.06.

Відстань від осі  підземних і наземних (в насипу) трубопроводів до об'єктів  меліоративних систем слід приймати залежно від класу і діаметра трубопроводів, ступеня відповідальності об'єктів і необхідності забезпечення їх  безпеки, але не менше значень, наведених в таблиці К.3.

Таблиця К.3

|  | Мінімальна відстань, м, від осі |
| --- | --- |
|  | газопроводів | нафтопроводів і нафтопродуктопроводів |
|  | класу |
|  | I | II | IV | III | II | I |
|  | умовним діаметром, мм |
|  | 300 і мен-ше | понад 300 до 600 | понад 600 до 800 | понад 800 до 1000 | понад 1000 до 1200 | понад 1200 до 1400 | 300 і мен-ше | понад 300 | 300 і мен-ше | понад 300 до 500 | понад 500 до 1000 | понад 1000 до 1400 |
| Магістральні зрошувальні канали і колектори, річки і водойми, вздовж яких прокладається трубопровід; водозабірні споруди і станції зрошувальних систем | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 100 | 150 | 200 |

Заглиблення трубопроводів до верху труби необхідно приймати, м, не менше:

| при умовному діаметрі менше 100 мм | 0,8 |
| --- | --- |
| " " " 100 мм і більше (до 1400 мм) | 1,0 |
| на болотах або торф'яних ґрунтах, що підлягають осушенню | 1,1 |
| в скельних ґрунтах, болотистій місцевості при відсутності проїзду автотранспорту і сільськогосподарських машин | 0,6 |
| на орних і зрошуваних землях | 1,0 |
| при перетинанні зрошувальних і осушувальних (меліоративних каналів) | 1,1 (від дна каналу). |

К.2 Підводні переходи трубопроводів через канали і річки

Створ підводного переходу необхідно, як правило, передбачати перпендикулярно динамічній осі потоку води у водотоці, уникаючи ділянок, складених скельними ґрунтами.

Влаштування переходів на перекатах, як правило, не допускається.

Прокладання підводних переходів необхідно передбачати  з заглибленням у дно водних перешкод, що перетинаються. Величина заглиблення встановлюється з урахуванням можливих деформацій русла і перспективних днопоглиблювальних робіт.

Проектна позначка верху забаластованого трубопроводу при проектуванні підводних переходів повинна  призначатися на 0,5 м нижче від прогнозованого граничного профілю розмиву русла річки, що визначається на підставі інженерних вишукувань, з урахуванням можливих деформацій русла впродовж 25 років після закінчення будівництва переходу, але не менше 1 м від природних позначок дна водойми.

При перетинанні водних перешкод, дно яких складене скельними породами, поглиблення трубопроводу приймається не менше 0,5 м, рахуючи від верху забаластованого трубопроводу до дна водойми.

При глибині підводних переходів, для якої відсутні освоєні технічні засоби розробки траншей, і у випадку неможливості перенесення створу переходу, що слід обґрунтовувати проектом, допускається, за узгодженням з відповідними басейновими управліннями, зменшити глибину закладання трубопроводів і укладати їх безпосередньо по дну. При цьому слід передбачати додаткові заходи, що забезпечують їх надійність при експлуатації.

Переходи нафтопроводів і нафтопродуктопроводів  через річки та канали необхідно передбачати, як правило, нижче по течії від мостів, промислових підприємств, пристаней, річкових вокзалів, гідротехнічних споруд, водозаборів та інших аналогічних об'єктів, а також нерестилищ і місць масового проживання риб.

При відповідному техніко-економічному обґрунтуванні допускається розміщувати переходи нафтопроводів і нафтопродуктопроводів через річки та канали вище по течії від зазначених об'єктів на відстанях, які нормуються, при цьому повинні розроблятися додаткові заходи, що забезпечують надійність роботи підводних переходів.

При перетинанні водних перешкод  відстань між паралельними підводними трубопроводами необхідно призначати виходячи з інженерно-геологічних і гідрологічних умов, а також з умов виконання робіт, пов'язаних з улаштуванням підводних траншей, можливістю укладання в них трубопроводів і збереженням трубопроводу при аварії на паралельно прокладеному. Мінімальні відстані між осями газопроводів, що заглиблюються в дно водойми з дзеркалом води в межень завширшки понад 25 м, повинні бути не менше 30 м для газопроводів діаметром до 1000 мм включно і 50 м - для газопроводів діаметром понад 1000 мм.

К.3 Газопроводи

Вимоги поширюються на прокладання нових систем газопостачання та тих, що розширюються і реконструюються, які будуються на території населених пунктів і призначені для забезпечення споживачів природними (газових і нафтових родовищ) газами і газоповітряними сумішами з надмірним тиском не більше 1,2 МПа (12 кгс/см2), скрапленими вуглеводневими газами з надмірним тиском до 1,6 МПа (16 кгс/см2) включно, які використовують ці гази як пальне.

Ці вимоги поширюються також на прокладання міжселищних газопроводів і позаплощадкових газопроводів промислових підприємств, що використовують газ як пальне та сировину.

При прокладанні газопроводів, крім вимог цього Порядку, слід дотримуватися вимог ДБН В.2.5-20.

Відстань від підземних газопроводів до підземних інженерних споруд та комунікацій необхідно приймати за таблицями  обов'язкового додатка Л.

Відстань від надземних і наземних газопроводів до окремих об'єктів, споруд  та інженерних комунікацій приймається за таблицею К.4.

Таблиця  К.4  									        в метрах

| Будівлі та споруди | Відстань на просвіт до будівель і споруд від прокладених на опорах надземних газопроводів і наземних (без обвалування) |
| --- | --- |
|  | низького тиску | середнього тиску | високого тиску II категорії | високого тиску I категорії |
| Виробничі та складські будівлі з приміщеннями категорій А і Б | 5* | 5* | 5* | 5* |
| Те саме категорій В, Г і Д | - | - | - | 5 |
| Житлові та громадські будинки I-III ступеня вогнестійкості | - | - | 5 | 10 |
| Те саме, IV і V ступеня вогнестійкості | - | 5 | 5 | 10 |
| Відкриті склади легкозаймистих і горючих рідин і склади горючих матеріалів, розміщені поза територією промислових підприємств | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Підземні інженерні мережі: водопровід, каналізація, теплові мережі, телефонна каналізація, електричні кабельні блоки (від краю фундаменту опори газопроводу) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дороги (від зовнішньої брівки кювету або підошви насипу дороги) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Загорожа відкритого розподільного пристрою і відкритої підстанції | 10 | 10 | 10 | 10 |
| * Для газопроводів ГРП (вхідних і вихідних) відстань не нормується. Примітка. Знак "-" означає, що відстань не нормується. |

Прокладання газопроводів на підводних переходах слід передбачати з заглибленням у дно водних перешкод, що перетинаються. Проектну позначку верху забаластованого газопроводу слід приймати на 0,5 м, а на переходах через судноплавні і сплавні річки - на 1 м нижче прогнозованого профілю дна, що визначається з урахуванням можливого розмивання русла впродовж 25 років після закінчення будівництва переходу.

На підводних переходах через несудноплавні та несплавні річки і водні перешкоди, а також в скельних ґрунтах допускається зменшення глибини укладання  газопроводів, але верх забаластованого газопроводу в усіх випадках повинен бути нижче позначки можливого розмивання дна водойми на розрахунковий термін експлуатації газопроводу.

Висоту прокладання надводного переходу газопроводу слід приймати (від низу труби або прогінної будови):

- при перетинанні несудноплавних, несплавних річок, ярів і балок, де може бути льодохід, - не менше 0,2 м над рівнем горизонту високих вод (ГВВ) при 2%-ній забезпеченості та від найвищого горизонту льодоходу, а при наявності  на цих річках корчоходу - не менше 1 м над рівнем ГВВ при 1%-ній забезпеченості;

К.4 Умови проходження водопроводів

З огляду на те, що для водопроводів господарсько-питного призначення з метою забезпечення їх санітарно-епідеміологічної надійності встановлюються санітарно-захисні смуги з дотриманням особливого стану території цих смуг, водопроводи господарсько-питного призначення у межах меліоративних систем рекомендується прокладати в існуючих для лінійних споруд смугах, які вже мають санітарно-захисний статус або у межах існуючих зон санітарної охорони.

Ширину санітарно-захисної смуги водопроводів, які проходять по незабудованій території, слід приймати:

- при прокладанні в сухих ґрунтах - не менше 10 м при діаметрі до 1000 мм і не менше 20 м  при більших діаметрах;

- у вологих ґрунтах - не менше 50 м незалежно від діаметра.

Забороняється прокладання водопроводів по території звалищ, полів асенізації, полів фільтрації, землеробських полів зрошення, цвинтарів, скотомогильників, а також по території промислових та сільськогосподарських підприємств.

У межах санітарно-захисних смуг водопроводів повинні бути відсутні джерела забруднення ґрунту і ґрунтових вод (вбиральні, помийні ями, гноєсховища, приймачі сміття тощо).

На ділянках водопроводів, де смуга межує із зазначеними забруднювачами, слід застосовувати пластмасові або сталеві труби.

Водопровідні лінії, як правило, слід приймати підземного прокладання. При теплотехнічному та техніко-економічному обґрунтуванні дозволяється наземне та надземне прокладання, прокладання в тунелях, а також прокладання водопровідних ліній в тунелях разом з іншими підземними комунікаціями, за винятком трубопроводів, що транспортують легкозаймисті та горючі рідини і горючі гази.

Глибина закладання труб, рахуючи від низу, повинна бути на 0,5 м більше розрахункової глибини проникнення в ґрунт нульової температури.

Меншу глибину закладання труб дозволяється приймати за умови здійснення заходів, що виключають замерзання арматури, встановленої на трубопроводі, недопустиме зменшення пропускної здатності трубопроводу внаслідок утворення льоду на внутрішній поверхні труб, руйнування труб та їх стикових з'єднань внаслідок замерзання води, деформації ґрунту та температурних напруг в матеріалі стінок труб; утворення в трубопроводі льодових пробок при перервах у подаванні води, пов'язаних з руйнуванням трубопроводу.

При переході трубопроводів через річки, канали повинно бути не менше двох ліній дюкера; при виключенні однієї лінії по решті слід забезпечувати подавання 100% розрахункової витрати води.

Лінії дюкера необхідно укладати зі сталевих труб з посиленою антикорозійною ізоляцією, захищеною від механічних пошкоджень.

Проект дюкера через судноплавні річки і канали повинен узгоджуватися з органами управління річковим флотом.

Глибина укладання підводної частини трубопроводів до верху труб повинна бути не менше, ніж на  0,5 м нижче дна річок і каналів, а у межах фарватеру на судноплавних річках - не менше 1 м. При цьому слід враховувати можливість розмивання та переформування русла річок.

Відстань між лініями дюкера на просвіт повинна бути не менше 1,5 м.

Кут нахилу висхідних частин дюкера слід приймати не більше 20( до горизонту.

По обидві сторони дюкера необхідно передбачати влаштування колодязів та перемикань з встановленням запірної арматури.

Позначку планування у колодязів дюкера необхідно приймати на 0,5 м вище максимального рівня води в річках забезпеченістю 5%.

Переходи трубопроводів під автомобільними шляхами  I і II категорії слід приймати у футлярах, при цьому, як правило, необхідно передбачати закритий спосіб виконання робіт.

Під рештою автошляхів дозволяється влаштування переходів трубопроводів без футлярів, при цьому, як правило, повинен прийматись відкритий спосіб виконання робіт та сталеві труби.

Прокладання трубопроводів по залізничних мостах і шляхопроводах, пішохідних мостах над колією, в залізничних, автодорожніх і пішохідних тунелях, а також у водопропускних трубах не дозволяється.

В одному футлярі або тунелі дозволяється укладання кількох трубопроводів, а також спільне прокладання трубопроводів і комунікацій (електрокабелі, зв'язок тощо).

Відстань по горизонталі та вертикалі від водопроводів до окремих споруд, будівель, інженерних комунікацій необхідно  приймати відповідно до вимог СНиП II-89 та таблиць обов'язкового додатка Л.

## Додаток Л

(обов'язковий)

(витяг з ДБН 360)

## Розміщення інженерних мереж і споруд

Таблиця Л.1 - Відстані від найближчих підземних мереж

| Інженерні мережі | Відстані, м, по горизонталі (на просвіт) від підземних мереж до |
| --- | --- |
|  | фундаментів будинків і споруд | фундаментів огорож підприємств, естакад, опор | осі крайньої колії | зовнішньої брівки кювету або підошви насипу | фундаментів опор повітряних ліній електропередач |
|  |  | контактної мережі та зв'язку, залізниць | залізниць колії 1520 мм, але не менше глибини траншеї та брівки виїмки | залізниць колії 750 мм |  | понад 1 кВ до 35 кВ | понад 35 кВ до 110 кВ і вище |
| Водопровід і напірна каналізація | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 1 | 2 | 3 |
| Самопливна каналізація (побутова і дощова) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1 | 2 | 3 |
| Супутній дренаж | 4 | 0,4 | 0,4 | 0 | - | - | - |
| Газопроводи горючих газів тиску МПа (кгс/см2): |  |  |  |  |  |  |  |
| низького до 0,005(0,05) | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1 | 5 | 10 |
| середнього понад 0,005(0,05) до 0,3(3) | 4 | 1 | 4,8 | 2,8 | 1 | 5 | 10 |
| високого понад 0,3(3) до 0,6(6) | 7 | 1 | 7,8 | 3,8 | 1 | 5 | 10 |
| високого понад 0,6(6) до 1,2(12) | 10 | 1 | 10,8 | 3,8 | 2 | 5 | 10 |
| Кабелі силові усіх напруг і кабелі зв'язку | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1 | 5* | 10* |

| Закінчення таблиці Л.1 |
| --- |
|  | Відстані, м, по горизонталі (на просвіт) від підземних мереж до |
| Інженерні мережі | фундамен-тів будин-ків і спо- | фундаментів огорож підприємств, естакад, опор кон- | осі крайньої колії | зовнішньої брівки кювету або підош- ви насипу | фундаментів опор повітряних ліній електропередач |
|  | руд | тактної мережі і зв'язку, залізниць | залізниць колії 1520 мм, але не менше глибини траншеї і брівки виїмки | залізниць колії 750 мм |  | понад 1 кВ до 35 кВ | понад 35 кВ до 110 кВ і вище |
| Комунікаційні тунелі, канали | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1 | 2 | 3* |
| * Стосується тільки відстаней від силових кабелів. Примітка 1. Допускається передбачати прокладання підземних інженерних мереж у межах фундаментів опор і естакад трубопроводів, контактної мережі за умови вжиття заходів, які виключають можливість пошкодження мереж при осіданні фундаментів, а також пошкодження фундаментів під час аварії на цих мережах. При розміщенні інженерних мереж, які слід прокладати із застосуванням будівельного водозниження, відстані їх до будинків і споруд потрібно встановлювати з урахуванням зони можливого порушення міцності ґрунтів основ. Примітка 2. Відстані від теплових мереж при безканальному прокладанні до будинків і споруд потрібно приймати як для водопроводу. Примітка 3. Відстані від кабелів силових напругою 110-220 кВ до фундаментів огорож підприємств, естакад, опор контактної мережі і ліній зв'язку потрібно приймати 1,5 м. Примітка 4. Відстані по горизонталі від обробок із чавунних тюбінгів, а також від обробок із залізобетону з обклеювальною гідроізоляцією підземних споруд метрополітену, розміщених на глибині не менше 20 м (від верху конструкції до поверхні землі), потрібно приймати до мереж водопроводу, каналізації, теплових мереж - 5 м, до кабелів напругою до 10 кВ - 1 м, а напругою понад 10 кВ - 3 м; при застосуванні обробок без обклеювальної гідроізоляції відстані від зазначених споруд до 8 м, а до мереж каналізації - до 6 м. Примітка 5. У зрошуваних районах при непросадочних ґрунтах відстань від підземних інженерних мереж до зрошувальних каналів потрібно приймати (до брівки каналів): 1 м - від газопроводу низького і середнього тиску, а також від водопроводів, каналізації, водостоків і трубопроводів горючих рідин; 2 м - від газопроводів високого тиску (до 6 кгс/см2), теплопроводів, господарсько-побутової та дощової каналізації; 1,5 м - від силових кабелів і кабелів зв'язку. Відстань від зрошувальних каналів вуличної мережі до фундаментів будинків і споруд - 5 м. Примітка 6. При укладанні мереж у захисних футлярах відстань між футляром та іншими мережами і спорудами визначається умовами виконання робіт. Примітка 7. Відстані від газопроводів до бортового каменю, зовнішньої брівки кювету або підошви насипу доріг можуть бути змінені за погодженням з організаціями, які експлуатують газопроводи і автодороги. |

Таблиця Л.2 - Відстані між інженерними підземними мережами

|  | Відстань, м, по горизонталі (на просвіт) до |
| --- | --- |
| Інженерні мережі | водопро-воду | каналіза-ції побу- | дренажу і дощової | газопроводів тиску МПа (кгс/см2) | кабелів силових | кабелів зв'язку | теплових мереж | кана-лів | зовнішніх пневмо- |
|  |  | тової | каналіза-ції | низького 0,005 (0,05) | середнього понад 0,005 (0,05) до 0,3(3) | високого понад 0,.3(3) до 0,6(6) | високого понад 0,6(6) до 1,2(12) | усіх на-пруг |  | зовнішня стінка каналу тунелю | оболонка безкана-льної прокладки | туне-лів | сміттєпро-водів |
| Водопровід | див.при-мітку 1 | див.при-мітку 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Каналізація побутова | див.при-мітку 2 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дощова каналізація | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Газопроводи тиску низького до 0,005(0,05) | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| середнього понад 0,005(0,05) до 0,3(3) | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,5 |
| високого понад 0,3(3) до 0,6(6) | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 |
| високого понад 0,6(6) до 1,2(12) | 2 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Кабелі силові усіх напруг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1-0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабелі зв'язку | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Теплові мережі, зовнішня стінка каналу, тунелю | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Оболонка безканальної прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Канали, тунелі 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Примітка 1. При паралельному прокладанні декількох ліній водопроводів відстань між ними потрібно приймати залежно від технічних та інженерно-геологічних умов відповідно до норм водопостачання. Примітка 2. Відстані від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу потрібно приймати: до водопроводу із залізобетонних і азбестоцементних труб -5 м; до водопроводу з чавунних труб діаметром до 200 мм - 1,5 м;, діаметром понад 200 мм - 3 м; до водопроводу із пластмасових труб - 1,5 м. Відстань між мережами каналізації і виробничого водопроводу залежно від матеріалу і діаметра труб, а також від номенклатури і характеристики ґрунтів повинна бути 1,5 м. Примітка 3. При паралельному прокладанні газопроводів для труб діаметром до 300 мм відстань між ними (на просвіт) допускається приймати 0,4 м і понад 300 м - 0,5 м при спільному розміщенні в одній траншеї двох і більше газопроводів. Примітка 4. У таблиці наведені відстані до сталевих газопроводів. Розміщення газопроводів з неметалевих труб потрібно передбачати відповідно до норм водопостачання. |

Таблиця Л.3 - Мінімальне допустиме заглиблення підземних трубопроводів під кабелі зв'язку

| Труби | Мінімальна відстань від поверхні покриву до верхньої труби, м |
| --- | --- |
|  | під пішохідною частиною вулиці | під проїжджою частиною вулиці |
| Азбестоцементні, поліетиленові, полівінілхлоридні, піноволокнисті | 0,4 | 0,6 |
| Бетонні (цементно-піщані), керамічні | 0,5 | 0,7 |
| Сталеві | 0,2 | 0,4 |
| Примітка 1. Під залізничними коліями відстань від підошви рейки до верху труби будь-якого типу повинна становити не менше 1,0 м. Примітка 2. Під кюветами відстань від їх дна до верхньої труби повинна становити не менше 0,6. Примітка 3. При ймовірності докладання труб мінімальне заглиблення повинно враховувати це докладання. |

Таблиця Л.4 - Відстані від кабельної каналізації до будинків, споруд і підземних мереж

| Інженерні мережі та | Відстань, м |
| --- | --- |
| споруди | у горизонтальній площині | у вертикальній площині (при перетинаннях) |
| Водопровід діаметром 300 мм | 0,5 | 0,15 |
| Те саме, понад 300 мм | 1,0 | 0,15 |
| Каналізація | 0,5 | 0,15 |
| Дренаж і водостоки | 0,5 | 0,15 |
| Газопроводи: |  |  |
| низького тиску до 4,9 кПа (0,05 кгс/см) | 1,0 | 0,15 |
| високого тиску від 294,6 до 588,6 кПа (3-6 кгс/см2) | 2,0 | 0,15 |
| середнього тиску від 4,9 до 294,3 кПа (0,05-3 кгс/см2) | 1,5 | 0,15 |
| при тиску від 586,6 до 1177,2 кПа (6-12 кгс/см2) | 3,0 | 0,15 |
| Теплопроводи | 1,0 | 0,15 |
| Кабелі силові | 0,5 | 0,15-0,25 |
| Обрізи фундаментів будинків і споруд | 0,6 | - |
| Закінчення таблиці Л.4 |
| Інженерні мережі та | Відстань, м |
| споруди | у горизонтальній площині | у вертикальній площині (при перетинаннях) |
| Щогли і опори мережі зовнішнього освітлення, контактна мережа і мережа зв'язку | 0,5 | - |
| Стіни і опори тунелів і шляхопроводів (на рівні або нижче від основи) | 0,5 | - |
| Підошва насипу і зовнішня брівка каналу | 1,0 | - |
| Стовбури дерев | 1,5 | - |
| Загальні колектори для підземних мереж | 0,5 | - |
| Примітка 1. Відстань між броньованими кабелями зв'язку і газопроводами незалежно від тиску в горизонтальній площині приймається 1 м, а у вертикальній площині (при перетинах) - 0,5 м. |

## Додаток  М

(рекомендований)

## Схема проходження водопроводів через водотоки

## Додаток Н

(рекомендований)

## Схеми розміщення повітряних ліній електропередач

ЗМІСТ                                                                 С.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2 ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ

3 ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКОВІ УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4 ВИМОГИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ КАБЕЛЬНИХ ТА ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКРОПЕРЕДАЧ ЧЕРЕЗ МЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ

5 ПРОХОДЖЕННЯ ТА ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ ЧЕРЕЗ МЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ

6 УМОВИ ВЛАШТУВАННЯ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЇ

7 ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА. ВИМОГИ ДО ПРОКЛАДАННЯ ДОРІГ

8 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ КАБЕЛЬНИХ І ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ 
ЗВ'ЯЗКУ ЧЕРЕЗ МЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ

9 ВИМОГИ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ МОСТІВ І ТРУБ

ДОДАТКИ:

Додаток А  Терміни та визначення

Додаток Б  Перелік нормативних документів, на які є посилання в ВЬН

Додаток В  Форма  Заява

Додаток Г  Форма  Дозвіл  №

Додаток Д  Форма  Корінець дозволу №

Додаток Е  Форма  Журнал обліку виданих дозволів

Додаток Ж  Форма  Акт-заборона

Додаток И  Умови прокладання кабельних і повітряних ліній електропередач,            влаштування охоронних зон та обмеження господарської діяльності  в цих зонах

Додаток К  Основні вимоги до проходження та прокладання трубопроводів                      через меліоративні системи

Додаток Л  Розміщення інженерних мереж і споруд

Додаток М  Схема проходження водопроводів через водотоки

Додаток Н  Схеми розміщення повітряних ліній електропередач